## Slide 1
分布式训练 GPU 能效优化
基于锁频策略的 20%+ 功耗节省方案

## Slide 2
汇报提纲
背景与挑战 - 大模型训练的能耗问题
技术方案 - 三层优化体系与网络感知预测
实验结果 - 24-35% 功耗节省实证
应用价值 - 成本分析与落地场景
总结与展望 - 核心成果与未来计划

## Slide 3
背景与挑战

## Slide 4
大模型训练的能耗挑战
行业痛点:
• GPT-4 级别模型训练耗电可达 1,200 万度
• 电费占总成本的 40-60%
• 碳排放成为 AI 发展的社会责任约束
传统方案局限:
• 动态频率调整复杂度高
• 默认配置远非能效最优
• 缺乏精确的能效预测工具
我们的洞察:
• 固定频率策略可以在不显著影响训练时间的前提下
• 实现显著的能耗节省

## Slide 5
核心技术挑战
• 挑战 1: 频率-性能非线性 - 高频收益递减，存在饱和区
• 挑战 2: 跨节点通信 - 网络环境影响预测准确性（高速网 vs VPN）
• 挑战 3: 并行拓扑多样性 - TP/PP/DP 不同组合的挑战

## Slide 6
技术方案

## Slide 7
系统架构: 三层优化体系
• 实验层: 标准化定频实验流程，支持多节点并行
• 监控层: 毫秒级功率采集，精确到每个训练步
• 预测层: 动态网络检测，自适应跨节点建模

## Slide 8
关键创新: 网络感知预测
传统方案:
• 固定跨节点惩罚系数
• 假设慢速网络（VPN）
• 在高速网络（IB）下失效
• 预测误差高达 98.5%
我们的方案:
• 实时测量网络带宽
• 动态调整惩罚系数
• 支持多种网络类型
• 误差降至 11.48%

## Slide 9
实验结果

## Slide 10
核心指标: 功耗节省超过 20%
平均功耗节省 24-35%
实验配置: V100 GPU + Qwen2.5-7B + InfiniBand HDR

## Slide 11
详细数据: 不同拓扑的能效对比
拓扑 | 基线功率 | 优化频点 | 优化后功率 | 节省
TP=1, PP=4, DP=4 | 3170.6 W | 1252-1267 MHz | 2407.7 W | 24%
TP=2, PP=2, DP=4 | 3686.1 W | 1072-1125 MHz | 2477.3 W | 33%
TP=4, PP=1, DP=4 | 3613.0 W | 1080-1155 MHz | 2363.6 W | 35%

## Slide 12
预测准确性: 从 98.5% 到 11.48%
修复前（固定系数）:
• 时间预测误差: 98.5%
• 严重高估跨节点开销
• 不适用于高速网络
修复后（网络感知）:
• 时间预测误差: 11.48%
• 准确识别网络特性
• 支持多网络类型
• 实现零样本优化

## Slide 13
应用价值

## Slide 14
成本节省估算
单次训练节省 6,480 元
以 100 卡集群训练 30 天为例，年化节省 77,760 元

## Slide 15
落地场景与扩展性
• 适用场景: 企业 AI 训练集群、云 GPU 实例、超算中心、边缘节点
• 部署要求: NVIDIA GPU (V100/A100/H100)、NVML 支持、DeepSpeed/PyTorch
• 扩展路线: 网络层 (IB→RoCE→以太网)、拓扑层 (2×4→2×8→4×8)、硬件层 (V100→A100→H100)

## Slide 16
总结与展望

## Slide 17
核心成果总结
20%+
功耗节省
所有测试拓扑均达标
11.48%
预测误差
网络感知模型高精度
1700×
系数优化
动态适配多网络类型
• 首创动态网络感知跨节点性能预测框架
• 预测精度飞跃：98.5% → 11.48%
• 支持零样本频率优化，实验成本降低 50%+

## Slide 18
下一步工作计划
• 近期（1-2 个月）: RoCE 环境验证、论文投稿（MLSys/SC/IPDPS）、开源代码发布
• 中期（3-6 个月）: A100/H100 适配、更大规模验证（32-64 卡）、自动化部署工具
• 长期（6-12 个月）: 多租户场景优化、异构集群支持、云服务集成

## Slide 19
谢谢!
问答环节
项目地址: github.com/[org]/Megatron-DeepSpeed
联系邮箱: [email@example.com]
技术文档: memory-bank/ & .context/paper/